|  | Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Centro de Tecnologia Departamento de Engenharia de Computação e Automação ELE-437 Laboratório de Sistemas de Controle Professor: André L. Maitelli |
| --- | --- |

1ª LABORATÓRIO

Data: 09/10/2002

1- TÍTULO: Levantamento dos parâmetros de uma planta de nível

2- OBJETIVOS:

Obtenção da constante do sensor de nível e da função que relaciona o nível de um reservatório com a vazão de saída do mesmo.

3- PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

3.1- Curva do Sensor

- Fazer as conexões elétricas do sistema de dois tanques acoplados com o amplificador de potência

- Alimentar o amplificador

- Conectar um voltímetro na saída do sensor de nível do tanque superior

- Encher o reservatório superior, apartir do zero até 20 cm, de 1 em 1 cm. Para cada valor da altura ler a indicação do voltímetro

- Fazer um gráfico entre nível em Centímentros  e tensão em Volts

- Calcular, usando regressão linear, os parâmetros de uma reta que melhor interpola os pontos

- Comparar os valores obtidos pela reta com os reais

3.2- Curva de Vazão no Orifício de Saída

- Encher o reservatório de 2 em 2 cm, de zero até 20 cm.

- Para cada valor de nível, usando a variação do nível no reservatório inferior como base, medir a vazão de saída do orifício em cm/s, não permitindo que o nível desça mais que 1 cm em cada ensaio.

- Fazer um gráfico entre vazão do orifício em cm/s e o nível do reservatório superior em cm

- Interpolar um polinômio entre os pontos do gráfico

- Comparar os resultados obtidos pelo polinômio com os dados reais