|  | Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Centro de Tecnologia Departamento de Engenharia de Computação e Automação ELE-436 Sistemas de Controle Professor: André l. Maitelli |
| --- | --- |

1ª LISTA DE EXERCÍCIOS

1) Um gravador de fitas tem o sistema de controle de velocidade com H(s)= 1 e com  .

(a) Faça o LGR para o sistema e mostre que os pólos dominantes são quando K=6.5

(b) Para estes pólos dominates, calcule o tempo de estabilização e o sobressinal para uma entrada degrau.

2) Um sistema de controle de força de um robô tem a seguinte FT de malha aberta

(a) Calcule o ganho para o qual os pólos dominantes tenham um fator de amortecimento de 0.707

(b) Para estes pólos dominates, calcule o tempo de estabilização e o sobressinal para uma entrada degrau.

3) Um míssil de alta performance para lançamento de um satélite tem um sistema com realimentação unitária com função de transferência . Plote o LGR para K variando de 1 a infinito.

4) Um sistema com realimentação unitária tem a seguinte FT . Plote o LGR com a positivo.

5) O sistema de controle mostrado na figura abaixo tem

(a) Quando Gc(s)= K, mostre que o sistema é sempre instável usando o LGR

(b) Quando , esboce o LGR e determine a faixa de valores de K para estabilidade. Determine o valor de K e os pólos complexos no ponto de cruzamento com o eixo imaginário

6) Considerando ainda o sistema de controle da figura acima, esboce o LGR considerando  e cada um dos casos abaixo:

(a) Gc(s)= K		(b) Gc(s)= K(s+1)		(c) 	(d)

7) Considere o sistema de controle de um avião de alto desempenho com

(a) Plote o LGR quando o controlador é um ganho, ou seja, Gc(s)= K e determine K quando ( para as raízes com é maior que 0.15 (selecione o valor máximo)

(b) Plote a resposta y(t) para um degrau unitário

(c) Um projetista propõe um controlador antecipatório com Gc(s)= K(s+2). Plote o LGR para este caso.

# Text boxes

Gc(s)

G(s)

+

-

Y(s)

R(s)