|  | Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Centro de Tecnologia Departamento de Engenharia de Computação e Automação ELE-437 Laboratório de Sistemas de Controle Professor: André L. Maitelli |
| --- | --- |

2o LABORATÓRIO

Data: 23/10/2002

1- TÍTULO: Implementação do método recursivo para estimação de parâmetros

2- OBJETIVOS:

Utilização da placa de aquisição de dados e Obtenção dos parâmetros discretos do sistema.

3- PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

3.1- Escrita e Leitura utilizando a placa

- Fazer um programa em C que faça a leitura de um dado de um canal da placa de aquisição de dados. Fazer a leitura do sinal de um sensor de nível.

- Fazer um programa em C que faça a escrita de um dado em um canal da placa de aquisição de dados. Fazer a escrita do sinal de tensão na bomba.

3.2- Estimação dos parâmetros

- Coloque o reservatório em um ponto de operação de 10 cm. Para isto, verique o valor de tensão da bomba tal que este nível seja atingido em regime permanente.

- Aplique um sinal de tensão na bomba sendo a soma da tensão obtida no item anterior com uma onda senoidal de amplitude 10% do nível desta tensão e de frequência a ser definida

- Escolha um período de amostragem e armazene em arquivo os dados de tensão na bomba e nível para o ensaio feito no item anterior

- Calcule os parâmetros da planta utilizando o método os mínimos quadrados recursivo

- Faça a validação do modelo obtido no item anterior, ou seja, compare a saída real da planta com aquela obtida com o modelo