|  | Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Centro de Tecnologia Departamento de Engenharia de Computação e Automação ELE-437 Laboratório de Sistemas de Controle Professor: André L. Maitelli |
| --- | --- |

3o LABORATÓRIO

Data: 13/11/2002

1- TÍTULO: Implementação de Controladores PID

2- OBJETIVOS:

Verificação das ações de controle Proporcional, Integrativa e Derivativa em uma malha de controle de nível

3- PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

- Implementar um controlador Proporcional com ganho Kp. Variar o ganho e observar o comportamento da resposta. Estabelecer a referência em 10 cm.

- Introduzir a ação Integrativa, variar os parâmetros do Kp e Ti e observar a resposta. Discretizar a parte Integrativa utilizando os métodos Forward e Tustim.

- Introduzir a ação Derivativa (com filtro), variar os parâmetros do Kp, Ti e Td e observar a resposta. Discretizar a parte derivativa utilizando o método Tustim.

- Variar a constante do filtro e comparar as diferentes respostas obtidas.

- Com a “melhor” sintonia obtida para o PID, modificar o controlador para PI-D e observar o comportamento da saída para uma referência do tipo escada (entre 10 e 15 cm).

- Apresentar os gráficos para as diferentes execuções do controle e analisar os resultados.

Equação do PID

em que e(t)= r(t) – y(t)