|  | Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Centro de Tecnologia Departamento de Engenharia de Computação e Automação ELE-437 Laboratório de Sistemas de Controle Professor: André L. Maitelli |
| --- | --- |

4o LABORATÓRIO

Data: 27/11/2002

Entrega: 17/12/2002

1- TÍTULO: Aspectos práticos na implementação de controladores digitais

2- OBJETIVOS:

Verificação e solução dos principais aspectos na implementação de controladores digitais: windup da ação integral, filtragem, atraso computacional, transição suave entre os modos manual e automático e transição suave entre controladores com diferentes sintonias. Deverá ser desenvolvido um programa computacional que incorpore todas estas técnicas.

3- PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

- Implementar um controlador PID com a introdução da filtragem de primeira ordem do sinal de saída da planta

- Intoduzir a técnica de anti-reset windup da parte integrativa

- Introduzir intencionalmente um atraso computacional no programa e avaliar o comportamento do sistema em malha fechada

- Disponibilizar a possibilidade de operação Manual e Automática com transição suave entre elas

- Permitir a atualização on-line dos parâmetros do controlador PID (Kp, Ti e Td), também com transição suave entre eles.

Avaliar o desempenho do sistema em malha fechada para cada parte incorporada ao programa e comentar os resultados obtidos.