|  | Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Centro de Tecnologia Departamento de Engenharia de Computação e Automação ELE-437 Laboratório de Sistemas de Controle Professor: André L. Maitelli |
| --- | --- |

5o LABORATÓRIO

Data: 11/12/2002

Entrega: 08/01/2003

1- TÍTULO: Métodos de Ziegler-Nichols

2- OBJETIVOS:

Fazer a sintonia de controladores PID utilizando os métodos de Ziegler-Nichols.

3- PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

1a Parte

- Colocar o sistema de nível no ponto de operação 10 cm

- Aplicar um degrau de 10% a partir da tensão de regime no ponto de operação (em malha aberta)

- Através da análise da resposta calcular os parâmetros do controlador PID

- Avaliar o comportamento da resposta da planta em malha fechada com o controlador PID sintonizado anteriormente

2a Parte

- Colocar o sistema de nível no ponto de operação 10 cm

- Inserir um controlador proporcional de ganho K

- Variar o ganho K do controlador e para cada variação aplicar um degrau de 10% a partir da tensão de regime no ponto de operação

- Quando a resposta do sistema começar a oscilar sem amortecimento, calcular os parâmetros do controlador PID

- Avaliar o comportamento da resposta da planta em malha fechada com o controlador PID sintonizado anteriormente

Anexo: Métodos Ziegler-Nichols para a sintonia de controladores PID

ANEXO

##### REGRAS DE ZIEGLER-NICHOLS PARA A SINTONIA DE PID’s

- Muito útil quando a dinâmica do sistema não for bem conhecida.

- Existem duas regras para a determinação dos parâmetros, as quais visam a obtenção de 25% de sobre-sinal máximo na resposta.

- Primeiro Método

Aplicável quando a planta não envolver nem integradores, nem pólos complexos conjugados dominantes. Tais plantas podem ter uma curva de resposta ao degrau em malha aberta em forma de S, como abaixo:

# Em que L é o atraso e T é a constante de tempo

Passos para a sintonia:

1) Colocar a planta em malha aberta

2) Aplicar um degrau na entrada da planta e observar a resposta

3) Extrair desta curva de reposta o atraso (L) e a constante de tempo (T)

4) Os parâmetros do controlador devem ser sintonizados de acordo com a tabela a seguir:

| Tipo de Controlador | Kp | Tr | Td |
| --- | --- | --- | --- |
| P |  | oo | 0 |
| PI |  |  | 0 |
| PID |  | 2L | 0.5L |

- Segundo Método

Aplicável quando a planta em malha fechada com um controlador proporcional seja instabilizável.

Passos para a sintonia:

1) Colocar um controlador proporcional (modo automático) com o processo

2) Aplicar um degrau na entrada r(t) e aumentar Kp até que o sistema atinja o limiar da instabilidade. Neste caso, a curva de resposta terá a forma abaixo:

Em que é chamado de  período crítico eé chamado de ganho crítico.

3) O ajuste dos parâmetros do controlador é feito de acordo com a tabela abaixo:

| Tipo de Controlador | Kp | Tr | Td |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 0.5 Kcr | oo | 0 |
| PI | 0.45 Kcr | 0.5 Pcr | 0 |
| PID | 0.6 Kcr | 0.5 Pcr | 0.125 Pcr |