4- APROXIMAÇÃO DISCRETA DE FUNÇÕES DE TRANSFERÊNCIA CONTÍNUAS

4.1- INTRODUÇÃO

Muitas vezes um sistema analógico de controle é substituído por um sistema de controle digital devido às vantagens deste último sistema, particularmente no que toca à comunicação e flexibilidade. Nestes casos, é natural pensarmos em métodos que convertem um sistema analógico (contínuo) para um sistema digital (discreto) com características semelhantes. Um caminho para isto é usar um curto período de amostragem e fazer algumas aproximações discretas a partir do controlador contínuo.

4.2- APROXIMAÇÕES POR INTEGRAÇÃO NUMÉRICA

Uma função de transferência representa uma equação diferencial. Assim sendo, é natural obter uma equação de diferenças cuja solução é a aproximação para a equação diferencial. Existem três formas básicas de fazer esta aproximação: método de Euler ou Forward, método Backward e método trapezoidal ou Tustin.

Supondo que os valores dos sinais de entrada e saída de um sistema contínuo são medidos a cada T segundos e que este período T é suficientemente pequeno, podemos obter uma equação de diferenças que modela aproximadamente a relação entre um sinal de entrada u(t) e sua integral , ou seja

(4.1)

a) Método de Euler ou Forward

Baseia-se na seguinte equação de diferenças, resultado do método de integração numérica de Euler:

ou seja,

(4.2)

Comparando os equações (5.1) e (5.2), concluímos que nesta aproximação

(4.3)

Neste caso, podemos mostrar que o semi-plano esquerdo do plano s é mapeado para a região mostrada na figura abaixo, a qual inclui o círculo unitário. Assim sendo, neste tipo de aproximação é possível que um sistema contínuo estável  (pólos em s no semi-plano esquerdo) seja transformado em um sistema discreto instável (pólos em z fora do círculo unitário).

b) Método Backward

Baseia-se na seguinte equação de diferenças, resultado do método de integração numérica semelhante ao de Euler:

ou seja,

(4.4)

Comparando os equações (5.1) e (5.4), concluímos que nesta aproximação

(4.5)

Neste caso, podemos mostrar que o semi-plano esquerdo do plano s é mapeado para a região mostrada na figura abaixo, a qual está contido no círculo unitário. Assim sendo, neste tipo de aproximação um sistema contínuo estável sempre é seja transformado em um sistema discreto estável. Porém, podemos ter sistemas contínuos instáveis transformando-se em sistemas discretos estáveis.

c) Método Trapezoidal, Tustim ou Aproximação Bilinear

Esta aproximação corresponde ao método dos trapézios para integração numérica, que corresponde à seguinte equação de diferenças

ou seja,							(4.6)

Comparando as equações (5.1) e (5.6), concluímos que nesta aproximação:

(4.7)

Neste caso, podemos mostrar que o semi-plano esquerdo do plano s é transformado no círculo unitário, como mostra a figura abaixo. Neste caso, sistemas contínuos estáveis são transformados em sistemas discretos estáveis e sistemas contínuos instáveis são transformados em sistemas discretos instáveis.

4.3- INVARIÂNCIA AO DEGRAU

A idéia é utilizar uma equivalência de ordem zero de sistema G(s), considerando-o precedido por um Segurador de Ordem Zero (SOZ)

Desta forma, a função de transferência discreta H(z), pode ser obtida a partir de G(s), através da seguinte equação,

(4.8)

Exercício:

Fazer as aproximações Forward, Backward, Tustin e Invariante ao Degrau para o controlador .

# Text boxes

Algoritmo

A-D

A-D

Relógio

u(t)

{u(KT)}

{y(KT)}

y(t)

H(z) ( G(s)

SOZ

G(s)

H(z) ( G(s)