6- PROJETO DE CONTROLADORES PELO MÉTODO DO L.G.R.

6.1- ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO

Normalmente, as especificações de desempenho transitório são dadas em termos de sistemas de 2a ordem, ou seja, em termos de fator de amortecimento (() e freqüência natural.

Para um sistema de segunda ordem, temos:

Pólos 	 (

Se as especificações forem:

e

temos 				e

O projeto de controladores (compensadores) é basicamente um método educado de tentativa-e-erro, onde se tenta satisfazer todas as especificações de desempenho. Após projetado o controlador, o projetista deve verificar se o sistema em malha fechada satisfaz todas as especificações de desempenho. Se não for este o caso, repete o processo de projeto por modificação de parâmetros ajustáveis, ou modifica a configuração do sistema, até atingir as especificações requeridas.

Quando desejamos alterar o desempenho transitório de um sistema, o controlador deve contribuir com singularidades de modo que o LGR do sistema passe no ponto especificado, calculado a partir das especificações de desempenho. Quando desejamos alterar o desempenho em regime, o controlador deve contribuir com o ganho necessário, sem alterar muito o LGR do sistema original.

6.2- PROJETO DE CONTROLADORES PD

A FT de um PD é:

É utilizado quando o sistema tem um transitório insatisfatório e regime bom.

Passos para o projeto:

1) Traduzir as especificações de desempenho em termos de uma localização desejada de pólos dominantes de malha fechada

2) Verificar se o objetivo não pode ser atingido com um controlador Proporcional

3) Se o PD é necessário, localizar o zero do mesmo de modo que a condição de ângulo seja satisfeita

4) Calcular o ganho total requerido, aplicando a condição de módulo.

5) Calcular a constante de erro estacionário

6) Se a constante não for adequada, tentar um outro controlador.

7) Simular o sistema com o controlador e observar o comportamento da resposta. Caso não seja satisfatório, tentar um ajuste fino dos parâmetros do controlador (Kc e z)

OBS: 		PD prático	(

EXEMPLO:

Projetar um controlador Gc(s) para que

6.3- PROJETO DE CONTROLADORES AVANÇO DE FASE

A FT de um controlador avanço de fase é:

com

É utilizado quando o sistema tem um transitório insatisfatório e regime bom.

Passos para o projeto:

1) Traduzir as especificações de desempenho em termos de uma localização desejada de pólos dominantes de malha fechada

2) Verificar se o objetivo não pode ser atingido com um controlador Proporcional

3) Se o controlador avanço de fase é necessário, localizar o zero do controlador em um local adequado

4) Determinar a localização do pólo do controlador de modo que a condição de ângulo seja satisfeita

5) Calcular o ganho total requerido, aplicando a condição de módulo

6) Calcular a constante de erro estacionário

7) Se a constante não for adequada, tentar um outro controlador, voltando ao passo 3.

8) Simular o sistema com o controlador e observar o comportamento da resposta. Caso não seja satisfatório, tentar um ajuste fino dos parâmetros do controlador (Kc e z)

EXEMPLO:

Dado o sistema

Projetar um controlador Gc(s) para que   rad/s sem modificar o fator de amortecimento

6.4- PROJETO DE CONTROLADORES PI

A FT de um PI é:

É usado quando o sistema é Tipo N e se deseja que o mesmo apresente erro zero para uma entrada de complexidade N, ou seja, quando desejamos melhorar o regime.

Passos:

1) Localizar o pólo na origem e o zero próximo a este pólo (1/10 do pólo de malha aberta mais próximo da origem) para não alterar significativamente o transitório

2) Calcular Kc para que a condição de módulo seja satisfeita

3) Simular o sistema em malha fechada com o controlador

4) Caso o desempenho não seja satisfatório, tentar fazer um ajuste fino dos parâmetros do controlador (Kc e z)

EXEMPLO:

Dado ; H(s) =1 . Projetar um controlador para que o sistema tenha erro zero para entrada rampa, sem alterar significativamente o transitório.

6.5- PROJETO DE CONTROLADORES ATRASO DE FASE

A FT de um controlador atraso de fase é:

com

O objetivo do controlador é melhorar o regime, sem alterar significativamente o transitório.

Aplicando a condição de módulo para o sistema com o controlador e considando que os pólos de malha fechada não terão grandes alterações, temos:

Passos:

1) Determine o ganho de malha aberta utilizando a condição de módulo

2) Calcule o coeficiente de erro particular especificado para o problema

3) Determine a quantidade de aumento no coeficiente de erro necessária para atender as especificações

4) Determine o pólo e o zero do controlador que produz o aumento necessário

5) Simular o comportamento do sistema com o controlador, voltando ao passo 4, caso necessário

EXEMPLO:

Dado ; H(s) =1 . Projetar um controlador para que o sistema tenha um erro de regime para entrada rampa unitária igual a 1/20, sem alterar significativamente o transitório.

6.6- PROJETO DE CONTROLADORES PID

São muito freqüentemente utilizados em sistemas de controle industriais.	De uma maneira geral, a FT de um PID, considerando zeros reais é da seguinte forma:

Passos:

1) Traduzir as especificações de desempenho em termos de uma localização desejada de pólos dominantes de malha fechada

2) Verificar se o objetivo não pode ser atingido com um controlador Proporcional

3) Se o PID é necessário, localizar o pólo na origem e os zeros do mesmo de modo que a condição de ângulo seja satisfeita

4) Calcular o ganho total requerido, aplicando a condição de módulo

5) Simular o sistema com o controlador e observar o comportamento da resposta. Caso não seja satisfatório, tentar um ajuste fino dos parâmetros do controlador (Kc , z1 e z2).

EXEMPLO:

Dado o sistema   ;  H(s). Projetar um controlador PID para que os pólos de malha fechada estejam em

6.7- PROJETO DE CONTROLADORES ATRASO-AVANÇO DE FASE

De uma maneira geral, a FT de um controlador atraso-avanço de fase é:

É utilizado quando o transitório e o regime estão insatisfatórios.

Passos:

1) Traduzir as especificações de desempenho em termos de uma localização desejada de pólos dominantes de malha fechada, s1.

2) Determine a contribuição angular necessáriapara a rede em avanço

3) Determine Kc a partir das exigências de erro

4) Determine T1 e  através da condição de módulo e ângulo

5) Usando  anterior, escolha T2 de modo que a contribuição angular da parte em atraso seja no máximo de 3o e o módulo desta parte em s1 seja aproximadamente um.

5) Simular o sistema com o controlador e observar o comportamento da resposta. Caso não seja satisfatório, tentar um ajuste fino dos parâmetros do controlador.

EXEMPLO:

Dado o sistema   ;  H(s). Projetar um controlador atraso-avanço para que os pólos de malha fechada tenham ,  e para que o sistema tenha um Kv=50 s-1