7.10- SISTEMA DISCRETO NO TEMPO – V.E.

A partir de agora serão considerados sistemas discretos no tempo.

7.10.1 – DESCRIÇÃO

Considere um sistema discreto linear e invariante no tempo descrito em variáveis de estado

Aplicando transformada Z, temos:

Para condições iniciais nulas (x(0)=0):

Logo,

Assim,

7.10.2 – SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DE ESTADO

Considere o seguinte sistema discreto

Conhecendo as condições iniciais e a entrada a partir do instante zero, podemos escrever,

7.10.3 – DISCRETIZAÇÃO DE EQUAÇÃO DE ESTADO

Considere um sistema linear e invariante no tempo descrito pela equação diferencial abaixo

A solução para a equação diferencial acima é:

Supondo u(t) constante entre kT e (k+1)T,

|  | (I) |
| --- | --- |

e,

Multiplicando-se ambos os lados desta ultima equação por eAT, obtém-se:

|  | (II) |
| --- | --- |

Agora, subtraindo a equação (I) da equação (II), obtém-se:

Assim,

Logo:

Exemplo:

Dado o sistema:

Obter a forma discreta:

Solução:

Sabendo que:

temos:

e

Se T = 1s

7.10.4 – ESTABILIDADE

Considerando,

Um sistema discreto é estável se todos os autovalores de G estão dentro de círculo unitário.

7.10.5 – CONTROLABILIDADE

O sistema (G,H,C,D) é controlável se o posto da matriz de controlabilidade WC for igual a n.

7.10.6 – OBSERVABILIDADE

O sistema (G,H,C,D) é observável se o posto da matriz de observabilidade WO for igual a n.

7.10.7 – REALIMENTAÇÃO DE ESTADOS

Dado o seguinte sistema na forma discreta:

Fazendo-se:

tem-se:

O problema de controle através da realimentação de estados consiste em projetar K para que G + HK tenha pólos desejados.

Assim como no caso contínuo uma das ferramentas disponíveis para a determinação da matriz de ganhos da realimentação, K, é a formula de Ackermann.

7.10.8 – OBSERVADORES DE ESTADO

A dinâmica do observador de estados é dada por:

A dinâmica do erro e estimação dos estados é descrita então por:

O projeto de observadores de estado consiste em determinar L para que G - LC tenha pólos desejados.

Utilizando-se a formula de Ackermann, tem-se.

7.10.9 – SEGUIDOR DE DEGRAU

Dado o sistema:

e um sinal do tipo:

- Realimentação de estado

logo:

Se os autovalores da matriz acima forem “estáveis”

v(k) = v(k+1) quando k(( e

v(() = v(() + r - y(()

# Considerando r degrau e definindo

Definindo

Usando realimentação de estado

Usando Ackermmann

- Resposta DEADBEAT

Utilizando realimentação de estado

Temos

cuja solução é

Se (G+HK) tiver todos os autovalores iguais a zero, temos que

Logo,  para