8- PROJETO DE CONTROLADORES DIGITAIS

Considere um sistema discreto descrito pelo seguinte diagrama de blocos,

A partir do mesmo podemos escrever que,

Se for especificado , temos que

8.1- CONTROLADORES DEADBEAT

Um controlador deadbeat ou de resposta mínima é aquele que satisfaz as seguintes condições:

- o tempo de subida deve ser mínimo

- o erro de regime deve ser zero

Para um planta de ordem n o tempo mínimo é igual a n.T.

O problema a ser resolvido é obter D(z) tal que para uma entrada degrau, ou seja, R(z)= (1-z-1)-1 a resposta seja

y(k) = r(k) = 1				k ( n		com

u(k) = u(n)				k ( n

Aplicando a transformada Z temos:

com

Analogamente

com  e

Então,

(I)

ou

(II)

Usando as equações (II) em (I), temos

Seja

(III)

De (II)

(IV)

Comparando (III) e (IV)

Como ,

Exemplo:

Projetar um controlador deadbeat para o seguinte sistema

Solução:

Logo,

As figuras a seguir mostram a saída da planta e o sinal de controle com o controlador deadbeat projetado

# Text boxes

U(z)

Y(z)

E(z)

R(z)

-

+

G(z)

D(z)