UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

# CENTRO DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E AUTOMAÇÃO

DISCIPLINA: SUPERVISÃO E CONTROLE OPERACIONAL DE SISTEMAS – DCA-0418 PERÍODO: 2007.1

PROFESSOR: ANDRÉ L. MAITELLI

## PRIMEIRA LISTA DE EXPERIÊNCIAS

- Fazer e implementar um programa em LADDER para ligar uma lâmpada através de um botão pulsante (CH1) e desligá-la através de um outro botão pulsante (CH2).

- Implementar o programa em LADDER (abaixo) para ligar e desligar uma lâmpada através de um único botão pulsante (CH).

- Fazer e implementar um programa em LADDER para ligar uma lâmpada após ser pressionado um botão pulsante (CH) e desligá-la após 5 segundos.

- Acrescentar ao programa anterior um contador que permita a operação de liga/desliga por 5 vezes. Após isto, nada acontecerá antes de ser pressionado um botão de reinício CH1.

- O esquema elétrico a seguir mostra a ligação da parte de potência de um motor trifásico (M1), onde identificamos os seguintes dispositivos:

- C1: relé para rotação normal do motor

- C2: relé para rotação reversa do motor

- C3: relé para ligação em triângulo do motor

- C4: relé para ligação em estrela do motor

- e2: relé térmico

Desenvolva um programa em LADDER para que o motor atenda as seguintes condições de operação:

- Quando acionado um botão pulsante CH1, o motor M1 deverá partir em rotação normal, inicialmente em estrela, passando a triângulo após 5 segundos.

- Quando acionado um botão pulsante CH2, o motor M1 deverá partir em rotação reversa, inicialmente em estrela, passando a triângulo após 5 segundos.

- Quando um terceiro botão retentor CH3 for acionado, o motor M1 deverá ser desenergizado e uma lâmpada de sinalização deverá acender, indicando motor desligado.

- Quando o relé térmico atuar, o motor M1 deverá ser imediatamente desenergizado e um alarme A deverá ser acionado.

- Se o motor estiver funcionando em uma rotação e for dado um comando para inverter a rotação, o motor M1 deverá ser desenergizado e energizado na nova rotação após 10 segundos.

- Quando o motor partir mais de 5 vezes em rotação reversa e mais de 10 em normal, um alarme será acionado, sendo desligado por uma chave CH4, que reiniciará as contagens.